附件

| 序号 | 材料名称/规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 冷冻水管道、庞统阀拆除 | PCS | 1 |  |  |
| 2 | 管路、支架 | Set | 1 |  |  |
| 3 | 电线电缆桥架支架等 | Set | 1 |  |  |
| 4 | 吊车/机械 | Set | 1 |  |  |
| 5 | 垃圾清运和处理 | Set | 1 |  |  |
| 6 | 五金零料、辅料 | Set | 1 |  |  |
| 二、 | 主机设备系统 |  |  |  |  |
| 1 | 变频螺杆式冷水机组 | PCS | 1 |  | 开利 |
|  | 型号：30XWV500PT001 |  |  |  |  |
|  | 名义制冷量：1787KW508RT |  |  |  |  |
|  | 输入功率：301.6KW |  |  |  |  |
| 2 | 主机避震垫 | PCS | 4 |  |  |
| 3 | 吊车/机械 | PCS | 1 |  |  |
| 4 | 设备拆除 | Set | 1 |  |  |
| 5 | 安装就位 | PCS | 1 |  |  |
| 6 | 焊接 | PCS | 1 |  |  |
| 7 | 站压检漏 | PCS | 1 |  |  |
| 8 | 五金零料、辅料 | Set | 1 |  |  |
| 三、 | 管道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无缝管道DN250mm | PCS | 10 |  |  |
| 2 | 焊接弯头90°DN250mm | PCS | 1 |  |  |
| 3 | 平焊法兰片DN250 | PCS | 8 |  |  |
| 4 | 涡轮蝶阀DN250 PN16 | PCS |  |  | 利旧 |
| 5 | Y型过滤器DN250 PN16 | PCS |  |  | 利旧 |
| 6 | 软接 DN250 | PCS | 2 |  |  |
| 7 | 温度表 | PCS | 4 |  |  |
| 8 | 压力表 | PCS | 4 |  |  |
| 9 | 排污阀 DN32 | PCS | 2 |  |  |
| 10 | 排气阀 DN25 | PCS | 2 |  |  |
| 11 | 管道保温橡胶胶水 | PCS | 6 |  |  |
| 12 | 铝皮 30mm | PCS | 6 |  |  |
| 13 | 支管管道安装 | T | 1 |  |  |
| 14 | 辅料（氧气乙炔、切割片磨光） | PCS | 1 |  |  |
| 四、 | 电气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌槽式桥架 200mm*100mm | m | 3 |  |  |
| 2 | 镀锌槽式弯通200mm*100mm | Set | 2 |  |  |
| 3 | 配电柜 | Set | 1 |  | 利旧 |
| 4 | 五金零料 | Set | 1 |  |  |
| 五、 | 其他费用明细 |  |  |  |  |
|  | 个人防护措施、安全措施 |  |  |  |  |
|  | 垃圾清理和处理 |  |  |  |  |
|  | 系统整体调试 |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |

备注：附件明细仅供参考，其他细节可以直接联系酒店工程负责人，到现场实地查看后详谈再进行报价。